SET DE RÈGLES

4 grads sets de règles:
1 : climat de Mars
2 : Infrastructures (coûts, ressources à prendre en compte)
3 : Economie
4 : Gestion gvt. interne
5 : Gestion diplomatie (et militaire)

CLIMAT DE MARS

1a : Atmosphère
Atmosphère de départ: (en Teratonnes)
CO2 : 24
Ar : 0,525
N2 : 0,475
O2 : 0,03625 (traces?)
H2 : 0
H2O : 0,00525 (traces)
CH4 : 0
O3 : 0
Fe2O3 : ? (faut-il le mettre dans l'atmosphère?)

Calcul de pression:
Pression (kPa) = Atmosphère (Teratonnes) x 0,025745

Calcul de pression partielle:
Pression partielle (molécule) = pression x molécule (%masse) (%volume en fait)

Milestones pour la pression:
Respirabilité: 16kPa < pression partielle (O2) < 51kPa
CO2 < 2%(masse) (viable à court terme en dessous de 5%)
Ar ? (plus lourd que l'air, faut-il limiter le %?)
Armstrong Limit : A partir de 6,25kPa, pas besoin de combinaison.

Influences possibles sur l'atmosphère : cf. Infrastructures.

1b : Température
http://bartonpaullevenson.com/NewPlanetTemps.html
Température moyenne totale T :
T = (Ftotal/sigma)^0.25	( sigma = 5,6704 . 10^(-8) )
Ftotal = Fbase + Fgreenhouse – Fabs/atmo – Fabs/surface	(flux d'énergie)
Fbase (apport d'énergie due au soleil)
Fbase = S/4 . (1 - alpha)
S constante: distance au soleil (peut varier avec des miroirs?)
alpha : albédo (de Bond) varie avec surface d'océans/végétation?
Fgreenhouse (apport d'énergie du greenhouse effect)
Fgreenhouse = 0.75 . tau . Fbase
tau : optical thickness (absorption/atténuation de la lumière)
tau = Sum_el\in{CO2, H2O, CH4, N2O) [ k(el) . (PP(el))^0.5 ]
PP(el) : pression partielle de l'élement (en Pa, pas kPa)
k(el)	constante dépend de l'élement
k(CO2) = 0.029
k(H2O) = 0.087
k(CH4) = 1.45 (pas sûr, inventé depuis le GWP)
k(N2O) = 7.25 (pas sûr, idem)
Fabs/atmo (énergie absorbée par l'atmosphère)
Fabs/atmo = Fbase . (1-exp(-tau_VIS))
tau_VIS (visual optical thickness)
tau_VIS = 0.36 . [ tau – 0.723 ]^0.411

Fabs/surface (énergie absorbée par la surface)
Fabs/surface = (0.369 . tau) / (2tau – 0.6)
. [ (1-alpha)(Fbase-Fabs/atmo) + 0.95Fgreenhouse ]
Variations saisons/latitude

1c : Thermodynamique? (vitesse de fonte/sublimation, équilibres, peut-être apport énergétique de collisions météores/phobos/deimos)

1d : Géographie

1e :